## Slide 1
PRUEBA DE CONCEPTO · ANTEPROYECTO
Cancelación de feedback
acústico en tiempo real
Filtros adaptativos, aprendizaje profundo e híbridos
bajo el mismo presupuesto de latencia
AFC
48 kHz
mono · bloques 64/128/256
SIMULACIÓN + JUCE
Matías Arancibia · 2026
Universidad Austral de Chile
Notes: Apertura (45–55 s). El objetivo de esta presentación es mostrar que la tesis ya cuenta con una plataforma experimental y una prueba de concepto reproducible. Todavía no presentamos un ganador: mostramos cómo podremos comparar de forma justa tres familias de solución bajo restricciones reales de latencia.

## Slide 2
El feedback obliga a elegir entre ganancia, estabilidad y calidad
02
Micrófono
Ganancia +
procesamiento
Parlante
Camino
acústico
El sonido vuelve al micrófono, se amplifica otra vez y puede crecer hasta el howling.
Pregunta de investigación
¿Qué estrategia entrega más ganancia estable sin sacrificar calidad, latencia ni coste?
Notes: Problema y pregunta (65–75 s). El feedback acústico no es sólo un pitido: limita cuánta ganancia útil puede entregar un refuerzo sonoro. La tesis compara estrategias por cuatro ejes simultáneos —estabilidad, calidad, latencia y coste— porque optimizar uno solo puede ocultar un sistema impracticable.
[Sources]
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7545262/
[/Sources]

## Slide 3
Tres estrategias, un solo protocolo de comparación
03
01
Patel / NLMS
Calibración con sonda y FIR congelado. Reestimación sólo en pruebas controladas.
IMPLEMENTADO · PARIDAD PENDIENTE
02
ML causal
MLP, GRU y DeepMFC compacto. El ganador se elige por la frontera calidad–coste.
ARQUITECTURAS LISTAS · SIN ENTRENAR
03
Híbrido
Patel elimina la componente predecible; una red residual trata el remanente.
DISEÑADO · DEPENDE DEL GANADOR ML
Misma entrada mono · 48 kHz · misma segmentación · mismas métricas · mismo hardware final
Notes: Estrategias (70–80 s). Patel representa la línea clásica de identificación del camino acústico mediante una sonda breve. La línea ML considera tres candidatos causales, pero no se atribuyen resultados antes del entrenamiento. El híbrido es una hipótesis de trabajo: separar cancelación estructurada y corrección residual puede ofrecer una mejor relación entre calidad y coste.
[Sources]
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7545262/
- https://www.repository.cam.ac.uk/bitstreams/5c9a8add-b599-4286-b5cc-53db4f9d13c1/download
[/Sources]

## Slide 4
Ya existe una plataforma experimental operativa
04
AFC REALTIME LAB
48 000 Hz
MONO
BYPASS
CALIBRATION
CANCELLING
RECALIBRATION
ESTADO ACTUAL
CANCELLING
FIR estimado
callback p50 / p95 / p99
telemetría en vivo
SIN LOCKS
SIN ALLOC
✓
Simulador
Lazo cerrado y cambios de camino
✓
Métricas
SI-SDR, ΔSNR, ERLE y coste
✓
Evidencia
WAV, CSV, JSON y semilla
✓
Aplicación
JUCE/ASIO y telemetría
IMPLEMENTADO Y VERIFICADO
Notes: Plataforma (70–80 s). Aquí conviene abrir brevemente la aplicación real. Ya están implementados el audio mono a 48 kHz, la máquina de estados, la referencia interna del parlante, la telemetría de ejecución y el laboratorio reproducible. La cifra p99 se muestra en vivo como telemetría; no se presenta todavía como resultado final de Raspberry Pi.

## Slide 5
La prueba de concepto recorre el ciclo completo
05
1
CONFIGURAR
YAML + semilla
2
SIMULAR
Lazo cerrado
3
PROCESAR
Bypass / Patel
4
ESCUCHAR
Audio A/B
5
MEDIR
Calidad + coste
DEMO SEGURA
Estados y telemetría en vivo · efecto audible pre-renderizado · respaldo local
Notes: Demo guiada (20–25 s antes de reproducir audio). La misma configuración produce la señal, el lazo, las salidas y las métricas. Luego reproducir en este orden: objetivo, sin procesamiento, Patel manual y Patel ante cambio de camino. Todas las pistas fueron igualadas a −20 dBFS RMS y tienen el mismo inicio temporal. No se genera howling físico durante la exposición.

## Slide 6
Resultados preliminares: factibilidad, no conclusión científica
06
SIMULACIÓN · SEÑAL SINTÉTICA · PARÁMETROS NO CONGELADOS
Chart: dB
| Sin proceso | Patel manual | Patel + cambio
SI-SDR (dB) | 15.07 | 24.76 | 17.48
ΔSNR (dB) | 0 | 7.85 | 7.29
ERLE (dB) | 0 | 7.85 | 7.29
+9,70 dB
SI-SDR manual
vs. sin proceso
7,85 dB
feedback reducido
(ERLE manual)
0,24–0,26
RTF en Python
(no callback JUCE)
Condición: 48 kHz · 8 s · SNR 20 dB · margen 1,5 dB · FIR real 512 / estimado 128 · semilla 20260826
Notes: Resultados preliminares (75–90 s). La figura muestra una sola condición determinista de simulación. En ella, Patel manual mejora el SI-SDR aproximadamente 9,7 dB y reduce la componente de feedback cerca de 7,85 dB. El cambio de camino degrada el resultado y hace visible la necesidad de detección y recalibración. El RTF pertenece al simulador Python y no debe confundirse con el p99 del callback JUCE. Estos números demuestran que la cadena funciona; no comparan todavía contra ML ni permiten generalizar.
[Sources]
- file:demo/evidencia/manifest.json
- file:demo/evidencia/results.csv
[/Sources]

## Slide 7
El próximo hito: de plataforma a comparación científica
07
1
DATASETS
VCTK · VocalSet · MUSDB18-HQ
Separación por identidad
2
PATEL
Barrido de sonda y taps
Congelar en validación
3
ML + ONNX
MLP · GRU · DeepMFC
Frontera calidad–coste
4
RASPBERRY PI 4
64 / 128 / 256 muestras
30 min sin xruns
APORTE DE LA TESIS
Una comparación reproducible entre estabilidad, calidad, latencia y coste — incluso si ML no supera a Patel.
Notes: Cierre (60–70 s). El siguiente trabajo es cerrar los recursos externos, congelar Patel con validación, entrenar y seleccionar el candidato ML, exportarlo a ONNX y medir en Raspberry Pi 4. El resultado científicamente valioso no depende de que ML gane: la contribución es una comparación reproducible que muestre qué se obtiene y qué se paga en estabilidad, calidad, latencia y coste.
[Sources]
- https://www.cstr.ed.ac.uk/downloads/
- https://zenodo.org/records/1492453/files/114_Paper.pdf
- https://sigsep.github.io/datasets/musdb.html
[/Sources]